Министерство образования Тверской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Вышневолоцкий колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

урока по учебной дисциплине ОП.04 Трактора и автомобили

по теме «Рабочий цикл двигателя. Кривошипно-шатунный механизм»

для профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству

| Методическая разработка рассмотрена предметной цикловой комиссией сельскохозяйственного профиля Протокол №____ от «___» ________20__ г. Председатель _____ Иванова Е.С. | Разработал: Лукашов Александр Михайлович, Преподаватель высшей квалификационной категории Методическая разработка одобрена методическим Советом ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» «___» ________20__ г. г. Вышний Волочек 2019 г. |
| --- | --- |

АННОТАЦИЯ

Разработанный урок по учебной дисциплине ОП.04 Трактора и автомобили составлен в соответствии с обязательными требованиями ФГОС к среднему профессиональному образованию по профессии 35.01.01.Мастер по лесному хозяйству.

Данную  методическую  разработку  могут использовать  преподаватели  с целью  организации теоретического обучения по теме: «Рабочий цикл двигателя. Кривошипно-шатунный механизм».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

| Фамилия, имя, отчество | Лукашов Александр Михайлович |
| --- | --- |
| Место работы | ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» |
| Должность | Преподаватель |
| Стаж работы | 35 лет |
| Педагогический стаж в данном ОУ | 31 год |
| Квалификационная категория/наличие допуска, год присвоения | Высшая квалификационная категория, 2015 год |
| Образование | высшее |
| Повышение квалификации и /или профессиональная переподготовка (в течение последних 5 лет) | ГБОУ ДПО ТОИУУ, 2014 г. |
| 2. Контакты |
| Е-mail: |  |
| Сайт |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленные методические материалы урока теоретического обучения по профессии «Мастер по лесному хозяйству» составлены в соответствии с требованиями программы по учебной дисциплине ОП.04 Трактора и автомобили.

Цели данной методической разработки открытого урока:

-организация обучения студентов колледжа по теме: «Рабочий цикл двигателя. Кривошипно-шатунный механизм»;

-создание условий для формирования знаний об общем устройстве и работе двигателя внутреннего сгорания;

- развитие у студентов понимания общего устройства двигателя, расширение словарного  запаса технических терминов и понятий;

- совершенствование умений работать в коллективе, воспитание интереса к выбранной профессии.

В результате учебной деятельности на уроке теоретического обучения обучающиеся приобретают навыки работы в группах, учатся общаться между собой, у них развиваются навыки сотрудничества.

Разработка урока по теме «Рабочий цикл двигателя. Кривошипно-шатунный механизм» при соответствующей коррекции, может быть  применена для студентов других профессий и специальностей СПО колледжа.

Тема: «Рабочий цикл двигателя. Кривошипно-шатунный механизм»

Учебная дисциплина: «Тракторы и автомобили»

1. Тема урока: Рабочий цикл двигателя. Детали КШМ.

2. Цели урока:

2.1. Обучающая - создание условий для формирования знаний об общем устройстве и работе двигателя внутреннего сгорания

2.2. Развивающая -  способствовать развитию у студентов понимания общего устройства двигателя, расширять словарный запас технических терминов и понятий;

2.3. Воспитывающая - совершенствование умений работать в коллективе, воспитывать интерес к профессии.

2.4. Методическая цель - связь теоретического обучения с практическим обучением.

3.  Содержание занятия:

-повторить пройденный материал;

-изложить информацию по теме;

-закрепить полученные знания;

-проконтролировать качество усвоения нового материала и оценить знания

3.1. Оборудование, учебно-наглядные пособия:

-компьютер,

-мультимедийный проектор и экран;

-компьютерные программы;

-карточки-задания

-презентация «Устройство автомобиля»

-детали КШМ

-«Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей»: учебник водителя автотранспортных средств категории “В”/В.А.Родичев, А.А.Кива. – 8-е изд., испр.-М.:Издательский центр “Академия”,2008. – 80с.;

-макет двигателя внутреннего сгорания;

-схема двигателя внутреннего сгорания .

3.2. Основной метод - объяснительно-иллюстративный с применением ИКТ.

Межпредметные связи: химия, физика, черчение.

Раздаточный материал: учебники, карточки с заданиями по теме “Общее устройство автомобиля”.

4.  Ход урока

4.1. Организационный момент  (3 мин)

Взаимное приветствие преподавателя и студентов. Доклад старосты о посещаемости, проверка готовности  к занятию.

4.2. Повторение пройденного материала (10 мин)

Цель этапа: актуализация опорных знаний, умений и мотивационных состояний.

1.. Преподаватель делит группу на две подгруппы. Каждая подгруппа получает карточку с заданиями.  На выполнение заданий отводится 5минут. Обучающиеся совместно обсуждают варианты ответов. По истечении заданного времени отвечает на вопросы один представитель каждой подгруппы.

2. Обобщение ответов обучающихся и переход к восприятию нового материала.

4.3. Актуализация знаний по устройству

Сообщение темы занятия, опрос обучающихся  (5 мин)

Преподаватель задает вопросы студентам:

- какие основные части автомобиля различают?
- что относится к неподвижным деталям КШМ?

-из какого материала изготавливается блок-картер?

-какую роль выполняет прокладка между головкой цилиндров и блок-картером?

-для чего служит поддон двигателя?

-как называется внутренняя поверхность гильзы цилиндров?

-нумерация цилиндров рядного и V-образного двигателя

Преподаватель  благодарит за ответы и переходит к сообщению темы лекции – диалога «Рабочий цикл двигателя. Детали КШМ».

Преподаватель: Знания по этой теме вам нужны будут для понимания общего устройства и работы двигателя внутреннего сгорания, чтобы в дальнейшем вовремя определить неисправность и принять меры к ее устранению. А также для правильного обслуживания автомобиля.

5.  Работа по теме (12 мин)

Цель этапа: изложение нового материала.

Изучение содержания темы происходит с помощью лекционного материала «Рабочий цикл двигателя. Детали КШМ» с применением материалов презентации “Устройство автомобиля”, схемы двигателя внутреннего сгорания и макета двигателя внутреннего сгорания.

Применение данной формы работы (лекция-диалог), презентации «Устройство автомобиля», схемы двигателя внутреннего сгорания и макета двигателя внутреннего сгорания способствует развитию познавательной деятельности  обучающихся.

Преподаватель объясняет теоретический материал, задаёт вопросы, демонстрирует презентацию “Устройство автомобиля” и схему двигателя внутреннего сгорания.

Студенты конспектируют лекцию, участвуют в диалоге, отвечая на вопросы.

5.1. Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – самый распространенный тип двигателя. Работа двигателя этого типа основана на свойстве газов расширяться  при нагревании. Источником теплоты в двигателе является смесь топлива с воздухом (горючая смесь). (Показ слайда)

Преподаватель: Какие типы двигателя вы знаете?

Предполагаемый ответ обучающихся: Двигатели внутреннего сгорания бывают двух типов: бензиновые и дизельные. В бензиновом двигателе горючая смесь (бензина с воздухом) воспламеняется внутри цилиндра от искры, образующейся на свече зажигания.

Преподаватель: Для чего нужен воздух?

Предполагаемый ответ обучающихся: Для поддержания горения в качестве окислителя.

В дизельном двигателе горючая смесь (дизельного топлива с воздухом) воспламеняется от сжатия, а свечи зажигания не применяются. На обоих типах двигателей давление образующейся при сгорании горючей смеси газов повышается и передается на поршень.

Поршень перемещается вниз и через шатун действует на коленчатый вал.

Вопрос студентам:  В результате этого, что происходит с коленчатым валом? Предполагаемый ответ обучающихся: Он вращается.

Для сглаживания рывков и более равномерного вращения коленчатого вала на его торце устанавливается массивный маховик.

(Преподаватель демонстрирует на макете)

Рассмотрим основные понятия о двигателе внутреннего сгорания и принцип его работы. (Показ слайда)

В каждом цилиндре установлен поршень.

Крайнее верхнее его положение называется верхней мертвой точкой (ВМТ).

Вопрос студентам: А крайнее нижнее положение как будет называться? Предполагаемый ответ обучающихся: Нижней мертвой точкой (НМТ).

Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется ходом поршня. За один ход поршня коленчатый вал повернется на половину оборота.

Камера сгорания (сжатия) – это пространство между головкой блока цилиндров и поршнем при его нахождении в ВМТ.

Рабочий объем цилиндра – пространство, освобождаемое поршнем при перемещении его из ВМТ в НМТ.

Рабочий объем двигателя – это рабочий объем всех цилиндров двигателя.

Вопрос студентам: В каких единицах измерения выражается объём двигателя? (В литрах.)

Его выражают в литрах, поэтому нередко называют литражом двигателя. Полный объем цилиндра – сумма объема камеры сгорания и рабочего объема цилиндра.

Степень сжатия показывает, во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания.  Степень сжатия у бензинового двигателя  равна 6-9, у дизельного – 15-20.

От степени сжатия следует отличать компрессию. Компрессия – это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует техническое состояние (степень изношенности) двигателя. Если компрессия больше или численно равна степени сжатия, состояние двигателя можно считать нормальным.

Вопрос студентам: А если компрессия меньше степени сжатия. Что это означает?

Предполагаемый ответ обучающихся: Изношенность двигателя.

Мощность двигателя – величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени. Мощность измеряется в киловаттах (кВт).

Вопрос студентам: В каких единицах ещё может измеряться мощность двигателя?

Предполагаемый ответ обучающихся: В лошадиных силах.

При этом одна л.с. ≈ 0,74 кВт.

Такт – процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре за один ход поршня. Двигатель, рабочий цикл которого происходит за 4 хода поршня, называется четырехтактным независимо от количества цилиндров.

Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя

Преподаватель рассказывает теоретический материал и демонстрирует рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя на макете двигателя внутреннего сгорания и презентацию “Устройство автомобиля”. (Показ слайда)

1-й такт – впуск. При движении поршня  вниз в цилиндре образуется разрежение, под действием которого через открытый впускной клапан  в цилиндр из системы питания поступает горючая смесь (смесь топлива с воздухом). Вместе с остаточными газами в цилиндре горючая смесь образует рабочую смесь и занимает полный объем цилиндра;

2-й такт – сжатие. Поршень под действием коленчатого вала и шатуна перемещается вверх. Оба клапана закрыты, и рабочая смесь сжимается до объема камеры сгорания;

3-й такт – рабочий ход, или расширение. В конце такта сжатия между электродами свечи зажигания возникает электрическая искра.

Вопрос студентам: И что происходит в этот момент?

Предполагаемый ответ обучающихся: Воспламенение рабочей смеси.

А в дизельном двигателе рабочая смесь самовоспламеняется от сжатия.

Вопрос студентам: Под давлением расширяющихся газов, что происходит с поршнем и коленчатым валом?

Предполагаемый ответ обучающихся: Поршень перемещается вниз и через шатун приводит во вращение коленчатый вал.

4-й такт – выпуск. Поршень перемещается вверх, и через открывшийся выпускной клапан  выходят наружу из цилиндра отработавшие газы.

Вопрос студентам: Куда попадают отработавшие газы?

Предполагаемый ответ обучающихся: Через выхлопную систему в атмосферу.

При последующем ходе поршня вниз, цилиндр вновь заполняется рабочей смесью и цикл повторяется.

Как правило, двигатель имеет несколько цилиндров. В многоцилиндровых двигателях такты работы цилиндров следуют друг за другом в определенной последовательности. Чередование рабочих ходов или одноименных тактов в цилиндрах многоцилиндровых двигателей в определенной последовательности называется порядком работы цилиндров двигателя. Порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят 1–3–4–2, где цифры соответствуют номерам цилиндров, начиная с передней части двигателя. Порядок работы двигателя необходимо знать для правильного присоединения проводов высокого напряжения к свечам при установке момента зажигания и для последовательности регулировки тепловых зазоров в клапанах.

В двигателе внутреннего сгорания применяются следующие механизмы: кривошипно-шатунный и газораспределительный.

Рассмотрим детали кривошипно-шатунного механизма. (Показ слайда)

Работу газораспределительного механизма изучим на следующем занятии.

6. Рефлексия (практическая работа) (10 минут)

Цель этапа: систематизация и обобщение знаний. Проверка объёма и глубины полученных знаний, умение использовать их на практике.

Совместная работа преподавателя и обучающихся  с опорой на макет двигателя внутреннего сгорания. Преподаватель задает вопросы, студенты отвечают.

-покажите детали КШМ (коленчатый вал, поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун, маховик);

-расскажите о тактах двигателя внутреннего сгорания;

-расскажите о взаимосвязи деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов;

-объясните  порядок работы двигателя;

-объясните порядок установки поршневых колец;

-что такое ограничение осевого перемещения коленчатого вала?

-как происходит передача движения с поршня на маховик?

-на каких деталях откладывается нагар и его влияние на работу двигателя?

7. Домашнее задание.

Цель этапа: закрепление полученных знаний на занятии.

Самостоятельная работа с учебником  и конспектом.

8. Подведение итогов занятия, выставление оценок (5 минут)

Цель этапа: выяснение, что нового узнали обучающиеся на уроке; оценивание работы группы в целом и отдельных студентов

Преподаватель отмечает качество выполнения задания как подгруппой, так и отдельными студентами. Объявляет полученные оценки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Гладков Г.И., Петренко А.М.Тракторы: Устройство и техническое обслуживание. – М.; Издательский центр «Академия», 2016.

2. Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов. В 2-х частях. Уч.2-е изд. испр., 2018.

3.«Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей»: учебник водителя автотранспортных средств категории “В”/В.А.Родичев, А.А.Кива. – 8-е изд., испр.-М.:Издательский центр “Академия”,2008. – 80с.;