Министерство образования Тверской области

Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение

«Вышневолоцкий колледж»

ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

|  | Разработала преподаватель спецдисциплин Кузьмина Светлана Николаевна г. Вышний Волочек 2017г. Методическая разработка рассмотрена цикловой комиссией профессионального цикла Протокол заседания цикловой комиссии №____ от «___» ___________ 20__ г. Председатель ________ А.Ю.Иванов |
| --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Место работы | ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» |
| Должность | Преподаватель |
| Стаж работы | 25 |
| Педагогический стаж в данном ОУ | 25 |
| Квалификационная категория/наличие допуска, год присвоения | - |
| Образование | Высшее, Московский энергитический институт |
| Повышение квалификации и /или профессиональная переподготовка (в течение последних 5 лет) | Повышение квалификации в ГБОУДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей,2014г. |
| 2. Контакты |
| Е-mail: | swetasv-10@yandex.ru |
| Сайт |  |

АННОТАЦИЯ

Инструкционные карты дисциплины «Основы электротехники»  составлены в соответствии с обязательными требованиями ФГОС к среднему профессиональному образованию по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Данные инструкционные карты также могут применяться на уроках учебной практики по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инструкционные картынаиболее доступное и эффективное средство обучения, позволяющее повысить самостоятельность, активность и наглядность обучения.

Использование данных инструкционных карт  позволяет изучить :

законы протекания тока через последовательно и параллельно соединенные проводники  и экспериментально проверить закон Ома;

исследовать зависимость токов и напряжений в резисторе, катушке индуктивности, конденсаторе; выявить влияние активного, индуктивного и  емкостного сопротивления на значения мощности и сдвиг фаз между током и напряжением в цепях переменного тока;

проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями для однофазных приемников, соединенных звездой; исследовать влияние нулевого провода на значения фазных напряжений при симметричной и  несимметричной нагрузках;

выявить влияние активного, индуктивного и  емкостного сопротивления на значения мощности и сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока; экспериментально и теоретически исследовать резонансные явления в последовательном колебательном контуре.

Инструкционная карта № 1

"Последовательное соединение резисторов"

Цель: изучить законы протекания тока через последовательно соединенные проводники (резисторы) и экспериментально проверить закон Ома.

Содержание отчета:

- название ;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Блок генераторов напряжений ГН2, в данной работе используется генератор регулируемого постоянного напряжения 0…15 В (в генераторе обязательно включить его внутреннее сопротивление RВН).

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01, в данной работе используются

резисторы R1 = 150 Ом и R4 = 270 Ом.

1. Порядок выполнения работы.

1.1. Собрать электрическую схему, показанную на рисунке №1:

1.2. Подсоединить вольтметр к точкам 1 и 3 схемы.

1.3. Предъявить собранную схему для проверки

1.4. На блоке амперметра-вольтметра нажать кнопку «Сеть», остальные три кнопки выбора: мА, мкА, = и  ≈ должны быть отжаты.

1.5. Пределы на амперметре и вольтметре установить соответственно на 20 мА и 20В.

Рис.№1

1.6. На блоке генераторов ГН нажать кнопку «Сеть» и в генераторе 0…15 В  включить его внутреннее сопротивление RВН!.

1.7. Наблюдая за показаниями вольтметра регулятором установить выходное напряжение

с генератора U = 3В.

1.8. Показания приборов записать в таблицу №1 (столбцы 2 и 3 – вся цепь).

1.9. Измерить напряжение на резисторе R1, для этого подсоединить вольтметр к точкам 1 и 2 схемы.  Показания приборов записать в таблицу №1 (столбцы 2 и 3).

1.10. Измерить напряжение на резисторе R2, для этого подсоединить вольтметр к точкам 2 и 3 схемы.  Показания приборов записать в таблицу №1 (столбцы 2 и 3).

1.11. Отключить генератор ГН и приборы кнопками «Сеть».

Таблица №1

|  | Rзад | Uизм | Iизм | Pрасч | Iрасч | ΔI | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Ом | В | mA | A | Вт | А | А | % |
| Участок цепи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Порядок выполнения расчетов.

2.1. Рассчитать Rзад для всей цепи (расчет должен быть показан в отчете), результат занести в таблицу №1 (столбец 1).

2.2. Перевести значения тока Iизм  из мА в амперы, результаты занести в таблицу №1

(столбец 4).

2.3. Рассчитать силу тока Iрасч по закону Ома для участка цепи (все расчеты должны быть показаны в отчете), результаты занести в таблицу №1  (столбец 6).

2.4. Заполнить все остальные столбцы таблицы, используя дополнительные расчетные формулы:

Расчетная мощность Pрасч = Uизм * Iизм ;

Абсолютная погрешность измерения ΔI =  Iизм - Iрасч ;

Относительная  погрешность измерения  γ = (ΔI/ Iрасч)*100%

(все данные расчеты должны быть показаны в отчете)

2.5. Убедиться, что:

I = const;                                   UЦ = U1 + U2 + U3 ;

RЦ = R1 + R2 + R3 ;                      PЦ = P1 + P2 + P3;

(все данные расчеты должны быть выполнены в отчете).

2.6. Сделать вывод по пункту 2.5  -  как выполняются законы последовательного соединения.

2.7. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Инструкционная карта № 2

"Параллельное соединение резисторов"

Цель: изучить законы протекания тока через параллельно соединенные проводники (резисторы) и экспериментально проверить закон Ома.

Содержание отчета:

- название работы;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Блок генераторов напряжений ГН2, в данной работе используется генератор регулируемого постоянного напряжения 0…15 В (в генераторе обязательно включить его внутреннее сопротивление RВН!!!).

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01, в данной работе используются

резисторы R1 = 150 Ом и R4 = 270 Ом.

Порядок выполнения работы.

Опыт №1.  1.1. Собрать электрическую схему, показанную на рисунке №1:

1.2. Предъявить собранную схему для проверки

1.3. На блоке амперметра-вольтметра нажать кнопку «Сеть», остальные три кнопки выбора: мА, мкА, = и  ≈ должны быть отжаты.

1.4. Пределы на амперметре и вольтметре установить

на 20 мА и 20В.

1.5. На блоке генераторов ГН нажать кнопку «Сеть» и в генераторе 0…15 В  включить его внутреннее сопротивление RВН!.

Рис.№1

1.6. Наблюдая за показаниями вольтметра регулятором установить выходное напряжение

с генератора U = 2В

1.7. Показания приборов записать в таблицу №1 (столбцы 2 и 4).

1.8. Отключить генератор и приборы кнопками «Сеть».

Опыт №2.  2.1. Сделать следующее изменение в схеме: вместо резистора R1 подсоединить резистор R4.

2.2. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.8.

Опыт №3.  3.1. Собрать электрическую схему, показанную на рисунке №2.

3.2. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю!!!

3.3. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.8. Если будет необходимо, то предел амперметра установить на 200мА.

Рис.№2

Таблица №1

| № опыта |  | Rзад | Uуст | gрасч | Iизм | Pрасч | Iрасч | ΔI | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Ом | В | См | mA | A | Вт | А | А | % |
|  | Схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Рис.№1 с резистором R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рис.№1 с резистором R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рис.№2 Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок выполнения расчетов.

4.1. Рассчитать Rзад для всей цепи (расчет должен быть показан в отчете), результат занести в таблицу №1 (столбец 1).

4.2. Перевести значения тока Iизм  из мА в амперы, результаты занести в таблицу №1

(столбец 5).

4.3. Рассчитать силу тока Iрасч по закону Ома для участка цепи (все расчеты должны быть показаны в отчете), результаты занести в таблицу №1  (столбец 7).

4.4. Заполнить все остальные столбцы таблицы, используя дополнительные расчетные формулы:

Проводимость участка цепи gрасч = 1/ Rзад;

Расчетная мощность Pрасч = Uизм * Iизм;

Абсолютная погрешность измерения ΔI =  Iизм - Iрасч ;

Относительная  погрешность измерения  γ = (ΔI/ Iрасч)*100%

(все данные расчеты должны быть показаны в отчете)

4.5. Убедиться, что:    U = const;                IЦ = I1 + I2 + I3 ;      1/RЦ = 1/R1 +1/ R2 + 1/R3 ;

PЦ = P1 + P2 + P3;                    gЦ = g1 +   g2 +   g3

(все данные расчеты должны быть выполнены в отчете).

4.6. Сделать вывод по пункту 2.5. -  как выполняются законы параллельного соединения.

4.7. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Инструкционная карта № 3

"Исследование цепей однофазного переменного тока"

Цель: исследование зависимостей токов и напряжений в резисторе, катушке индуктивности, конденсаторе; выявить влияние активного, индуктивного и  емкостного сопротивления на значения мощности и сдвиг фаз между током и напряжением в цепях переменного тока.

Содержание отчета:

- название;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Генератор звуковых частот ЗГ1.

2. Комбинированный измеритель мощности и фазы ИМФ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01.

Порядок выполнения работы.

Собрать электрическую схему, показанную на рис. №1:

Опыт №1.

1.1. В качестве сопротивления Z электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  В качестве активного сопротивления R выберите R3 = 150 Ом.

1.2. Предъявить собранную схему для проверки

1.3. На блоке звукового генератора ЗГ нажать кнопку «Сеть», переключателем частот F задать 5-ый поддиапазон (от 2000 до 5000 Гц) и установить регулятором частоту 3080 Гц.

1.4.  На измерителе мощности и фазы ИМФ1 нажать кнопку «Сеть», кнопкой переключения задать измеряемую величину  - U1.

1.5. Наблюдая за показаниями на измерителе ИМФ1 регулятором напряжения на блоке звукового генератора ЗГ установить выходное напряжение с генератора U1 = 10 В.

1.6. Используя кнопку переключения на измерителе ИМФ1 последовательно измерить все параметры и записать в таблицу №1.

Опыт №2.

2.1. В качестве сопротивления Z электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  В качестве индуктивного сопротивления XL  выберите L1 = 10 мГн.

2.2. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.6.

Опыт №3.

3.1. В качестве сопротивления Z электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  В качестве емкостного сопротивления XC выберите конденсатор С1 = 0,47 мкФ;

3.2. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.6.

3.3. Отключить генератор ЗГ и измеритель ИМФ кнопками «Сеть».

Таблица результатов №1

| Измеряемые величины | Единицы измерения | Опыт №1 | Опыт №2 | Опыт №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистор R3 | Катушка L1 | Конденсатор C1 |
| f | Гц |  |  |  |
| U1 | В |  |  |  |
| U2 | В |  |  |  |
| I | мА |  |  |  |
| φ U1- φI | Град |  |  |  |
| φ U1- φ U2 | Град |  |  |  |
| S | мВА |  |  |  |
| P | мВт |  |  |  |
| Q | мВАр |  |  |  |
| Iрасчетный | А |  |  |  |

Порядок выполнения расчетов.

4.1. Рассчитать силу тока  для каждого опыта (расчет должен быть показан в отчете), результат занести в таблицу №1 – строка -  Iрасчетный.

Расчетные формулы:

Iрез  = U1/ R;                     Iкат  = U1/ XL;                     Iконд  = U1/ XC;

XL = 2 π ƒ L                     XC  = 1/ 2 π ƒ C

4.2. Сравнить токи: измеренный и расчетный, сделать вывод.

4.3. Проанализировав данные в таблице сделать вывод по мощности.

4.4. Для 1, 2 и 3 опыта построить векторные диаграммы напряжений в масштабе.

Масштаб напряжения  2,5 В/см                                 Масштаб тока  25 мА/см

По каждой векторной диаграмме сделать вывод.

4.5. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Инструкционная карта №4

"Полное исследование цепи трехфазного переменного тока"

Цель: проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями для однофазных приемников, соединенных звездой; исследовать влияние нулевого провода на значения фазных напряжений при симметричной и  несимметричной нагрузках.

Содержание отчета:

- название ;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Генератор напряжений ГН 2, в данной работе используется генератор трехфазного напряжения с частотой 1000 Гц.

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01.

Порядок выполнения работы.

Собрать электрическую схему, показанную на рис. №1:

Опыт №1.

1.1. В качестве активной симметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  резисторы R1, R2, R3 по 150 Ом каждое.

1.2. Предъявить собранную схему для проверки

1.3. На блоке генератора ГН2 нажать кнопку «Сеть».

1.4.  На блоке амперметра-вольтметра нажать кнопку «Сеть» и две кнопки выбора рода

тока (=  ≈ ). Кнопка выбора: мА, мкА должна быть отжата.

1.6. Измерить вольтметром напряжения между линейными проводами. Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 1, 2 и 3).

1.7. Снять показания амперметра и записать в таблицу №1 (столбец 7).

1.8. Измерить вольтметром напряжения на резисторах R1, R2 и  R3.  Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 4, 5 и 6).

1.9.  Измерить амперметром фазные токи. Для этого убрать амперметр из нулевого провода N – N, гнездо N на ГН2 соединить непосредственно с гнездом N на стенде. Провод от соответствующей фазы (UА UВ и UС ) генератора ГН2 поочередно подключать к амперметру ( I ), а провод от амперметра (   ) к соответствующему резистору.

Показания амперметра записать в таблицу № 1 (столбцы 8, 9 и 10).

1.10. Отсоединить нулевой провод от генератора ГН2 и вновь провести все измерения, заполнить строку 2 в таблице № 1.

1.11. Отключить генератор и блок амперметра-вольтметра кнопками «Сеть».

Опыт №2.

2.1. В качестве активной несимметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  резисторы R1 = 150 Ом, R4 = 270 Ом, R5 = 390 Ом.

2.2. Предъявить собранную схему для проверки  преподавателю.

2.3. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.10. Заполнить таблицу № 2.

2.4. Отключить генератор и блок амперметра-вольтметра кнопками «Сеть».

Таблица №1

| Схема соединения | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | I0 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | мА | мA | мA | мA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без нулевого провода |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |

Таблица №2

| Схема соединения | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | I0 | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | мА | мA | мA | мA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без нулевого провода |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |

3. Порядок выполнения расчетов (все расчеты должны быть показаны в отчете).

3.1. Рассчитать  фазные мощности и общую мощность P1 и P2 (для несимметричной нагрузки только P1), результаты занести в таблицу № 3.

Расчетные формулы:

Pф  = Uф * Iф;      P1 = PA + PB + PC;           P2  = UЛ IЛ cos φ

Таблица №3

| № опыта | PA | PB | PC | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мBт | мBт | мBт | мBт | мBт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ─ |

3.2.  По данным таблицы № 1 проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями (подтвердить расчетами).

3.3. По результатам опытных данных таблицы № 2 построить векторную диаграмму токов в масштабе (масштаб тока  1 мА – 2 мм). Измерить по диаграмме I0 и сравнить с измеренным значением.

3.4. Сделать вывод о влиянии нулевого провода.

3.5. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Инструкционная ткарта №5

"Исследование цепи трехфазного переменного тока"

Цель: провести испытания трехфазной цепи с активной нагрузкой, определить ток в нулевом проводе; проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями для однофазных приемников, соединенных звездой.

Содержание отчета:

- название;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Генератор напряжений ГН 2, в данной работе используется генератор трехфазного напряжения с частотой 1000 Гц.

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭТ01.

Порядок выполнения работы.

Собрать электрическую схему, показанную на рис. №1:

Опыт №1.

1.1. В качестве активной симметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  резисторы R1, R2, R3 по 150 Ом каждое.

1.2. Предъявить собранную схему для проверки

1.3. На блоке генератора ГН2 нажать кнопку «Сеть».

1.4.  На блоке амперметра-вольтметра нажать кнопку «Сеть» и две кнопки выбора рода

тока (=  ≈ ). Кнопка выбора: мА, мкА должна быть отжата.

1.5. Пределы на амперметре и вольтметре установить соответственно на 20 мА и 20В.

1.6. Измерить вольтметром напряжения на резисторах R1, R2 и  R3.  Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 1, 2 и 3).

1.7. Измерить вольтметром напряжения между линейными проводами. Показания вольтметра записать в таблицу №1 (столбцы 4, 5 и 6).

1.8. Снять показания амперметра и записать в таблицу №1 (столбец 7).

Опыт №2.

2.1. В качестве активной несимметричной нагрузки для электрической схемы рис.1 использовать следующие элементы стенда С3-ЭТ01:

-  резисторы R1 = 150 Ом, R4 = 270 Ом, R5 = 390 Ом.

2.2. Предъявить собранную схему для проверки  преподавателю..!!!

2.3. Вновь выполнить пункты с 1.3. по 1.8.

2.4. Отключить генератор и блок амперметра-вольтметра кнопками «Сеть».

Таблица результатов №1

| № опыта | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | мА |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Порядок выполнения расчетов (все расчеты должны быть показаны в отчете).

3.1. Рассчитать силу тока  и мощность для каждого резистора, результаты занести

в таблицу № 2 (столбцы 1 - 6).

3.2. Рассчитать общую мощность двумя способами (для несимметричной нагрузки только одним способом -  P1), результаты занести в таблицу № 2 (столбцы 7 - 8).

Расчетные формулы:

Iф  = Uф/ Rф;        Pф  = Uф * Iф;      P1 = PA + PB + PC;         P2  = UЛ IЛ cos φ

Таблица результатов №2

| № опыта | IA | IB | IC | PA | PB | PC | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мA | мA | мA | мBт | мBт | мBт | мBт | мBт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ─ |

3.3. Проанализировав полученные данные в таблице сделать вывод по мощности.

3.4.  По данным таблицы № 1 проверить соотношения между фазными и линейными напряжениями (подтвердить расчетами).

3.5. По результатам опытных данных таблицы № 2 построить для 2 опыта векторную диаграмму токов в масштабе (масштаб тока  1 мА – 2 мм). Измерить по диаграмме I0 и сравнить с опытным значением в таблице № 1.

3.6. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Инструкционная карта №6

"Исследование резонанса напряжений в цепи переменного тока"

Цель: выявить влияние активного, индуктивного и  емкостного сопротивления на значения мощности и сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока; экспериментально и теоретически исследовать резонансные явления в последовательном колебательном контуре.

Содержание отчета:

- название;

- электрические схемы;

- заполненные таблицы;

- все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

- основные выводы;

- правила оформления: все схемы, графики, таблицы должны быть выполнены карандашом (ручкой) аккуратно с применением чертежных инструментов – линейки, шаблонов, циркуля и т.п.

Требуемое оборудование:

1. Генератор звуковых частот ЗГ1.

2. Блок амперметра-вольтметра АВ1.

3. Комбинированный измеритель мощности и фазы ИМФ1.

4. Стенд с объектами исследования С3-ЭМ01.

Порядок выполнения работы.

Опыт №1.  1.1. Собрать электрическую схему, показанную на рис. №1:

Рис.2

В качестве исследуемой цепи сопротивлением Z собрать схему рис.2, при этом использовать следующие элементы стенда С3-ЭМ01:

-  в качестве активного сопротивления R выбрать R1 = 68 Ом;

-  в качестве индуктивности выбрать L = 10 мГн;

-  в качестве конденсатора С выбрать С2 = 0,033 мкФ.

1.2. Предъявить собранную схему для проверки

1.3. На блоке звукового генератора ЗГ1 нажать кнопку «Сеть», переключатель частот F установить на цифру 6 (от 5000 до 12000 Гц).

1.4.  На измерителе мощности и фазы ИМФ1 нажать кнопку «Сеть», переключатель установить в положение U1.

1.5. Наблюдая за показаниями на измерителе ИМФ1 регулятором напряжения на блоке звукового генератора ЗГ1 установить выходное напряжение с генератора U1 = 2В.

1.6. Определить резонансную частоту  f0 . Для этого на измерителе мощности и фазы ИМФ1 переключатель установить в положение φ U1- φI  и менять частоту (на блоке звукового генератора ЗГ1 регулятором частоты) до тех пор, пока разность фаз напряжения и тока -  φ U1- φI  не станет равна нулю.

f(1.7. Задавая частоту генератора 1 < f0  f(,0 , f2 > f0 (с шагом приблизительно 500 Гц) и используя кнопку переключения на измерителе ИМФ1 последовательно измерить все параметры и записать в таблицу № 1 (столбцы 3, 4, и 5).

1.8. Одновременно при каждой частоте измерять вольтметром АВ1 падения напряжения на резисторе - UR, катушке - UL  и конденсаторе - UC  и записать в таблицу № 2 (столбцы 2,3 и 4).

1.9. Отключить генератор, блок амперметра-вольтметра и измеритель ИМФ кнопками «Сеть».

Таблица результатов № 1

| f | Гц | f1 < f0 | f0 | f2 > f0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U1 | В |  |  |  |
| U2 | В |  |  |  |
| I | мА |  |  |  |
| φ U1- φI | Град |  |  |  |
| φ U1- φ U2 | Град |  |  |  |
| S | мВА |  |  |  |
| P | мВт |  |  |  |
| Q | мВАр |  |  |  |

Таблица результатов № 2

|  | UR опыт | UL опыт | UC опыт | XL расчет | XC расчет | UR расчет | UL расчет | UC расчет | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | В | В | В | Ом | Ом | В | В | В | Град |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| f1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f2= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Порядок выполнения расчетов (все расчеты должны быть показаны в отчете).

2.1. Рассчитать следующие величины, результат занести в таблицу № 2 – столбцы 5 – 9.

Расчетные формулы:

XL = 2 π ƒ L;       XC = 1/ 2 π ƒ C;        UR = I*R;         UL = I* XL;        UC = I* XC.

2.2. По результатам опытных данных таблицы № 2 построить векторные диаграммы токов и напряжений в масштабе (масштаб напряжения  1В – 10 мм). По каждой диаграмме сделать вывод,  измерить транспортиром угол φ (записать в столбец 10 таблицы № 2) и сравнить с данными таблицы № 1.

2.3. По данным таблицы № 1 сделать вывод по току и мощности.

2.4. Составить отчет по выполнению лабораторно-практической работы, соблюдая правила оформления и сдать преподавателю.

Список использованной литературы:

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника»: М.: Издательский центр «Академия»,2014, Серия: Начальное профессиональное образование.

2. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2011

3. Федорченко А.А., Сидеев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники» учебник для профессиональных училищ, лицеев и студентов колледжей. Издательство Москва 2014 г.

Интернет-источники:

1. Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://mak-arbat.ru

2. Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://toroid.ru